## Forvarderioperaatorite mitmevõistluse juhend 2013

Forvarderioperaatorite võistlus koosneb mitmest ülesandest: palkide laadimine koormasse erinevatest kohtadest; palkide virnastamine ning pakkudest torni ladumine.

# Kasutatav võistlustehnika

Võistlus viiakse läbi forvarderiga John Deere (võimalikud mudelid 810; 1010; 1110).

# PALKIDE LAADIMINE KOORMASSE

Võistlusülesanne nr. 1 viiakse läbi tasasel horisontaalsel platsil.  Laetavad palgid on paigutatud ühtlaste 1 m pikkuste vahedega. 4 kuusepalki asub ühel, 4 männipalki teisel pool masinat. Palgi otste kaugus masinast on 1 m ja palgid asetsevad masina suhtes risti. Palkide pikkus on 4,3...5,2 m, ladvaläbimõõt 16...20 cm. Võistlejate  järjekord loositakse.

Reeglid.

Võistluse alguses seisab traktor stardijoonel, mootor sisse lülitatud. Võistleja seisab esiratta kõrval. Võistlus algab kohtuniku märguandel. Võistleja sõidab laadimiskohani ja laeb sealt peale palgid. Palkide laadimine toimub ühekaupa. Kui kõik 8 palki on koormasse tõstetud, sõidab võistleja järgmise ülesande sooritamise kohani. Sõitmise ajal peab haarats olema toetatud palgikärule.

Võistlusülesanne nr. 2. Üksik kuusepalk (pikkus 4,3...5,2 m, ladvaläbimõõt 16...20 cm) on paigutatud maapinnale, forvarderi suhtes nurga alla ja samal ajal vaiade vahele. Vaiade omavaheline kaugus on 60 cm ja vaiade otstele on asetatud latt.

Reeglid.

Võistleja peab palgi vaiade vahelt välja tirima, nii et põiklatt vaiade otstelt maha ei kukuks ja tõstma seejärel palgi koormasse. Pärast seda sõidab võistleja järgmise ülesande sooritamise kohani. Sõitmise ajal peab haarats olema toetatud palgikärule.

Võistlusülesanne nr. 3. Üksik männipalk (pikkus 4,3...5,2 m, ladvaläbimõõt 16...20 cm) on paigutatud maapinnale, forvarderi liikumisteega paralleelselt. Palgi suhtes nurga alla on paigaldatud 2 erksavärvilist linti, mille omavaheline kaugus on 1,5 m ja mille kõrgus maapinnast on 0,7 m. Lintide kaugematesse otstesse on asetatud 2 pakku, mis on teineteisest 4 m kaugusel. Pakkude kaugus forvarderist on kooskõlas hüdrotõstuki maksimaalse haardeulatusega.

Reeglid.

Võistleja peatab forvarderi märgitud kohas. Juhtides tõstukit haarab ta maas lebava palgi ja siirdab seda niimoodi, et palgi otsad liiguksid lintide all ja haarats püsiks lintide vahel, kuni lükkab siirdatava palgiga ümber otstele püsti pandud pakud. Seejärel siirdab võistleja sama palgi masina juurde tagasi ja tõstab koormasse. Palgi siirdamise ajal ei tohi haarats ega palk puudutada linte ega maapinda. Samuti ei tohi palk puudutada linte hoidvaid pakkusid ega latte. Seejärel sõidab võistleja palkide virnastamise kohani. Sõitmise ajal peab haarats olema toetatud palgikärule.

# PALKIDE  VIRNASTAMINE

Võistlusülesanne nr. 4. Palgid tuleb laduda prussidest (laius 150 mm) alusraamile, nii et männipalgid oleksid ühel pool ja kuusepalgid teisel pool alusraami risttala.

Reeglid.

Palkide mõlemad otsad peavad toetuma prussile. Korraga tõstetavate palkide arv ei ole piiratud, aga järgida tuleb ohutusnõudeid. Peale palkide virnastamise sõidab võistleja kohani, kus tuleb püstitada pakkudest torn. Sõitmise ajal peab haarats olema toetatud palgikärule.

PAKKUDEST  TORNI  LADUMINE

Võistlusülesanne nr. 5. Võistleja laob 5 pakku üksteise otsa tasasele pinnale paigaldatud alusele, mille mõõtmed on 1,0 x 1,0 m. Pakkude materjal peab olema vastupidav. Pakkude materjal ei tohi muutuda vihmaga libedaks. Pakkude mõõtmed: läbimõõt 30 - 35 cm, kõrgus 50 cm.  Pakkude otste ristlõige peab olema täisnurkne paku telje suhtes. Pakkude okslikkusele piiranguid ei ole.

Reeglid.

Kõik pakud on püstiasendis ja peavad asetsema märgistatud alas.Võistlejal on õigus enne võistlema asumist pakke paigutada oma äranägemise järgi , kuid kõik pakud peavad asuma märgistatud alas ja ükski pakk ei tohi asetseda torni ladumise jaoks mõeldud alusel.

Võistleja laob kõik pakud üksteise otsa. Kui torn ümber kukub, toetab võistleja haaratsi palgikärule, mis on märguanne, et ajamõõtmine katkestataks ja kohtunikud saaksid pakud püstiasendisse tõsta. Kohtuniku märguande peale jätkab võistleja ladumist, kuni torni püstitamiseni. Peale torni püstitamist tuleb tõstuki haarats toetada palgikärule. Vähemalt nii kaua peab pakkudest torn ka püsti püsima. Ajamõõtmine lõpetatakse haaratsi palgikärule asetamise hetkel.

HINDAMINE.

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse kõigi ülesannete sooritamiseks kulutatud tegeliku aja ja tehtud vigade eest arvestatud karistusaja liitmise teel.

Vigade eest arvestatakse karistusaega järgmiselt:

- Masina puude väljastpoolt kas tõstukiga või haaratsi vahel oleva palgiga – 20 sek.

- Iga palgi eest, mis tõstetakse koormasse mitmekaupa – 60 sek.

- Sõitmine toestamata haaratsiga – 30 sek.

- Vaiadele asetatud põiklati maha ajamine – 60 sek.

- Lindi puude siirdatava palgiga või haaratsiga – 20 sek.

- Maapinna puude siirdatava palgiga või haaratsiga – 20 sek.

- Otstele püsti asetatud pakud jäävad ümber lükkamata – 90 sek. iga paku kohta

- Linte hoidvate pakkude või lattide puude – 60 sek.

- Haaratsi lõuad ei ulatu vaheliti palkide virnastamisel – 60 sek.

- Iga palgi eest, mille ots ei toetu alusraami prussile – 30 sek.

- Kuusepalk männipalkide või männipalk kuusepalkide hulgas – igaüks 60 sek.

- Pakkudest torni ümberkukkumine, enne kui haarats toetatakse palgikärule – 10 min.

12. Tehnika purunemine võistleja süül – 20 min.

Mitmevõistluse võitjaks kuulutatakse võistleja, kellel kõigi ülesannete sooritamise koguaeg koos trahviaegadega on kõige väiksem.

Kui mitmel võistlejal on sama koguaeg, saab parema koha võistleja, kelle karistusaeg on väiksem.

Koostas: Andres Müürisepp